# ІV РОЗДІЛ.

# СИЛОВА ПЕРЕДАЧА (ТРАНСМІСІЯ).

# СХЕМА СИЛОВОЇ ПЕРЕДАЧІ.

# ЗЧЕПЛЕННЯ.

# КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

# КАРДАННА ПЕРЕДАЧА ІВЕДУЧІ ОСІ.

# НЕСПРАВНОСТІ СИЛОВОЇ ПЕРЕДАЧІ.

# ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИЛОВОЇ ПЕРЕДАЧІ.

# ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ.

ТЕМА: Схема силової передачі. (Трансмісія).

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

ТЕМА: Зчеплення.

Зчеплення слугує для короткочасного роз’єднання колінчастого вала двигуна з коробкою передач та плавного з’єднання їх, що потрібно в разі перемикання передач і рушання автомобіля з місця.

- Колінчастий вал.

- Маховик.

- Фрикційні накладки.

- Кожух.

- Ведений диск.

- Натискний диск.

- пружини.

- Важіль виключення.

- Муфта виключення.

- Ведучий вал коробки.

При натисканні на педаль зчеплення через тягу вилка включення пересуне по втулці муфту з підшипником. Муфта натисне на внутрішні кінці важелів, а зовнішні кінці відведуть натискний диск, стиснувши пружини. Ведений диск звільняється, а крутний момент решті механізмів не передається. Якщо відпустити педаль зчеплення, вона під дією пружини переміститься, і зчеплення знову включається.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ.

ТЕМА: Коробка передач.

Коробка передач дає можливість змінювати величину тягової сили на ведучих колесах, від’єднати двигун і трансмісію під час стоянки, а також рухатися автомобілю заднім ходом.

1 ПЕРЕДАЧА                                                       2 ПЕРЕДАЧА

3 ПЕРЕДАЧА                                                         4 ПЕРЕДАЧА

ЗАДНІЙ ХІД

Коробка складається:

1. Ведучий вал.

2. Ведений вал.

3. Пари шестерень.

4. Блок шестерень

заднього ходу.

5. Синхронізатор.

6. Механізм

перемиканя передач.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

ТЕМА: Карданна передача. Ведучі осі.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

ТЕМА: Основні несправності силової передачі, їх причини та способи усунення.

| № | несправність | причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | Зчеплення |  |
| 1. | Зчеплення буксує | Відсутність вільного ходу педалі, спрацювання або замаслення накладок. | Відрегулювати вільний хід педалі, замінити накладки. |
| 2. | Зчеплення «веде» | Великий вільний хід педалі, не зупиняється ведений диск і ведучий вал коробки передач. | Відрегулювати вільний хід педалі |
| II |  | Коробка |  |
| 3. | Довільне виключення передач | Спрацьовані зуби шестерень і деталі фіксуючого пристрою | Замінити спрацьовані деталі |
| 4. | Утруднене включання передач | Спрацьовані підшипники і шліцьові з’єднання. | Замінити спрацьовані деталі |
| 5. | Шум в коробці | Спрацьовані деталі або недостача масла в картері коробки | Замінити спрацьовані деталі долити масла. |
| III |  | Карданна передача |  |
| 6. | вібрація | Погнутість вала | Заміна карданного вала |
| 7. | Стук в карданній передачі | Спрацювання карданних шарнірів і шліцьових з’єднань | Заміна деталей карданного вала |
| IV |  | Головна передача, диференціал, півосі. |  |
| 8. | Шум під час руху | Порушено регулювання зачеплення шестерень | Регулювання або заміна спрацьованих деталей |
| 9 | Витікання масла | Спрацьовані сальники, зіпсовані прокладки. Забитий сапун. | Зіпсовані деталі замінити, сапун прочистити. |
| 10 | Спрацювання сальників | Масло потрапляє на тормозні барабани | Заміна сальників півосей. |

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

ТЕМА: Технічне обслуговування силової передачі.

| № | Елемент трансмісії | Вид ТО | Роботи які проводяться при ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | зчеплення | Щод. ТО ТО-1 ТО-2 | - Коли двигун працює, виключають зчеплення і включають першу передачу. Якщо включення передачі спричиняє шум і автомобіль починає рухатися, то зчеплення повністю не виключається «веде». - Затягують стоянкове гальмо, включають вищу передачу, відпускають зчеплення, натискають на педаль дроселя. Якщо двигун глухне зчеплення справне, коли продовжує працювати зчеплення пробуксовує. - Перевіряють вільний хід педалі зчеплення. Величина вільного ходу повинна бути в ГАЗ-53 35-45 мм, Газ-24 «Волга» 12-28 мм. Регулюють зміною довжини тяги, яка з’єднує вилку виключення і педаль. - Перевіряють стан відтяжної пружини. - Змащують валик педалі. - Змащують консистентним мастилом підшипник муфти виключення зчеплення. |
| 2 | Коробка передач. | Щод. ТО ТО-1 ТО-2 | Перевіряють під час роботи шум. Температуру нагрівання. Самовільне включення або виключення передач. Підтікання масла в з’єднаннях. Підтягують кріплення коробки передач. Перевіряють і доливають масло в коробці передач. Заміняють масло ( зразу після роботи автомобіля поки воно ще тепле). |
| 3 | Карданна передача. | Щод. ТО ТО-1 ТО-2 | Перевіряють щоб не було ривків і ударів під час рушання з місця. Підтягують кріплення фланців карданів. Змащують кардани. Змащують підшипник проміжної опори. Перевіряють люфт в карданах. |
| 4 | Головна передача | Щод. ТО ТО-1 ТО-2 | Перевіряють під час роботи шум. Температуру нагрівання картера заднього моста. Підтікання масла. Перевіряють рівень масла ведучого моста. Замінюють масло в картері ведучого моста ( зразу після роботи автомобіля поки воно ще тепле) |

# Text boxes

Двигун

Зчеплення

Коробка

передач

Карданна

передача

Головна

передача

Диферен

ціал

піввісь

піввісь

колесо

колесо

Зчеплення дає можливість тимчасово розєднати і плавно зєднати колінчастий вал двигуна з коробкою передач під час зрушення автомобіля з місця і переключення передач.

Коробка передач призна

чена для зміни крутного момента, який переда-

ється від колінчастого

вала двигуна до кардан-

ного вала, для відєднан-

ня двигуна від ведучих

коліс на необмежений час, для руху автомобіля

заднім ходом.

Карданна передача передає крутний момент від коробки до головної передачі під певним кутом, який може змінюватись.

Головна передача значно збільшує крутний момент, який до неї підводиться, і через диференціал передає його під прямим кутом,

на півосі ведучих коліс.

Диференціал дає можливість ведучим колесам обертатися з різною частотою, що необхідно під час руху автомобіля по нерівній дорозі і на поворотах.

Півосі передають обертання до ведучих коліс.

Трансмісія передає крутний момент від колінчастого вала двигуна до ведучих коліс автомобіля. Складається: зчеплення, коробка передач, карданна передача, головна передача, диференціал, півосі.

Редуктор

ведучого моста автомобіля.

6

7

8

10

5

9

4

3

2

1

ВЕДУЧІ ОСІ

Півосі передають крутний момент від диференціала до ведучих коліс.

Диференціал призначається для передавання крутного моменту від головної передачі до півосей і дає змогу їм обертатися з різною швидкістю під час повороту автомобіля й на нерівностях дороги.

Головна передача передає крутний момент від карданної передачі до головної під прямим кутом.

Гіпоїдна

Проста

Подвійна передача

Одинарна передача

ГОЛОВНА ПЕРЕДАЧА

Карданна передача передає крутний момент від коробки передач до головної передачі під кутом який змінюється

КАРДАННА ПЕРЕДАЧА